## Slide 1
Svojstva i primjena plazmenih sustava
Davor Dobrota, Nikola Sočec
XV. Gimnazija Zagreb, Jordanovac 8
Mentor: prof. Ines dukić
Notes: Dobar dan. Ja sam Nikola Sočec. Moj kolega je Davor Dobrota.
Dolazimo iz XV. gimnazije, a mentor nam je profesorica Ines Dukić.
Prezentirat ćemo naš projekt,
“Svojstva i primjena plazmenih sustava”

## Slide 2: Uvod
Plazma u atmosferi pokazuje iznimno zanimljiva svojstva
MPDT (Magnetoplasmadynamic Thruster) pogon
  Applied-field izvedba -> primjena kružnih zavojnica pravokutnog presjeka
Zrak je dobar izolator
  Postizanje visokog napona nužno
Daljnje istraživanje magnetskog i električnog polja zavojnica
Notes: Plazma se u atmosferi ponaša na zanimljiv način.
Na slici desno možete vidjeti plasma sprite kao jedan od rijeđih oblika atmosferskog pražnjenja u višoj atmosferi koji nastaje uz pojavu kumulonimbusa.
Zainteresirala nas je ideja motora koji se pogoni uz pomoć plazme,
gdje se zavojnice koriste kako bi Lorentzovom silom potiskivale plazmu prema izlazu iz motora i tako stvarale potisak prema principu trećeg Newtonovog zakona.
Ali postoji problem kod generiranja plazme u zraku: za to je potreban izuzetno visoki napon jer je zrak dobar električni izolator.
Također smo odlučili nastaviti istraživanje magnetskog i električnog polja zavojnica kojim smo se bavili prethodne godine. Zavojnice se ponovno pojavljuju i imaju središnju ulogu i u ovom projektu.

## Slide 3: CiLJ
Rješavanje nekih zaostataka od prošlogodišnjeg rada
Razumijevanje svojstva plazme i izrada jednostavnog čestičnog modela
Izrada vlastitog transformatora prilagođenog za a priori danu laminiranu jezgru
Izrada prototipa MPDT motora
Notes: Nakon pronalaska ideje, definirali smo ciljeve ovog istraživanja.
Oni uključuju:
Rješavanje zaostataka prošlogodišnjeg rada,
jer se neka saznanja u njemu mogu primijeniti i u ovom projektu.
Najbitnije od toga je bilo usavršavanje modela polja zavojnice.
Zatim izrada čestičnog modela koji može vjerno opisati ponašanje plazme u zraku.
Izrada našeg transformatora koji bi odgovarao laminiranim jezgrama kojima smo imali pristup,
a i potrebnoj snazi za održavanje visokih napona i relativno velikih struja.
I, na kraju, napraviti sâm motor kako bismo provjerili našu čestičnu teoriju.

## Slide 4: varijable
Parametri zavojnice
  Unutarnji radijus zavojnice
  Debljina zavojnice
  Duljina zavojnice
  Debljina žice kojom je zavojnica motana
  Broj namotaja zavojnice
  Otpor zavojnice
  Induktivitet zavojnice
  Duljina jezgre
  Radijus jezgre (za naše potrebe jednak )
  Magnetizacijski koeficijent jezgre ()
Parametri transformatora
  Realni otpor primara
  Realni otpor sekundara
  Impedancija slobodnog primara
  Impedancija kratko spojenog primara
  Omjer namotaja
Notes: Ovdje su varijable. Važne su karakteristike zavojnica, njihov unutarnji radijus, duljina i debljina.
Ove vrijednosti direktno utječu na topologiju i iznos polja.
Broj namotaja i debljina žice utječu na otpor i induktivitet.
Jezgra može biti napravljena specifično za ovu zavojnicu, ali može biti i drugačijih dimenzija.
Kod transformatora su nam najbitniji otpori odnosno impedancije primara i sekundara,
ponajprije kada su kratko spojeni s obzirom na našu željenu primjenu.
Također, želimo i visoki omjer namotaja kako bismo struju gradske mreže mogli podići na što viši napon.

## Slide 5: Magnetsko i električno polje zavojnice
x
y
z
z
x

## Slide 6: Pogreška izračuna polja
Pogreška je vrlo malena
  Za z-os reda
  Za opću točku
Ubrzanje izračuna puta
Chart: r [m]
Chart: 𝜃 [rad]
Chart: 𝜃 [rad]

## Slide 7
Chart: 𝜃 [rad]
Chart: 𝜃 [rad]

## Slide 8: Polje jezgre
Jezgra pojačava maksimalno polje
Rastavljena na male magnetske momente
Karakteristični koeficijent – eksperimentalno određen
Chart: 𝜃 [rad]

## Slide 9: Mjerenje polja jezgre
Vernier LabQuest uređajem mjerimo magnetsko polje
  Pretpostavka: dobro računamo polje od zavojnice i koeficijent magnetizacije
Pogreška modela je relativno velika
  Otprilike
  Asimetrija
    veliki problem, uzrok – nepoznat
Neki podatci su malo neprecizni zbog prirode mjerenja
  Eksperimentalna pogreška -
Chart: 𝜃 [rad]
Chart: I [A]

## Slide 10: Sila između dvije zavojnice s jezgrom i Međuindukcija
Preko gradijenta računamo utjecaj jedne jezgre na drugu
  Mali broj mjerenja ali dobro poklapanje
Mogućnost teoretskog određivanja samoindukcije (s jezgrom i bez)
  Koristimo za pronalazak magnetizacijskog koeficijenta jezgre
Jezgra primjetno pojačava efekt međuindukcije
  Mala pogreška u mjerenjima ()
Chart: x [cm]
Eksperimentalne vrijednosti | 6.724 | 35.731 | 12.514 | 15.703
Chart: x [cm]
| 25 | 23.7 | 20.9 | 20.100000000000001 | 19 | 18 | 17 | 15.8 | 15.4 | 14.5 | 14.1 | 12.8 | 11.7 | 10 | 9.4
eksperimentalne vrijednosti | 0.0025389 | 0.0029482 | 0.0045776 | 0.0048125 | 0.0058887 | 0.0073818 | 0.0081851 | 0.010497 | 0.011959 | 0.013293 | 0.015574 | 0.020993 | 0.027829 | 0.043199 | 0.051612

## Slide 11: Efekt polja na nabijenu česticu
Na česticu djeluje Amperova sila
  Z-komponenta polja drži česticu u kruženju
  H-komponenta gura česticu prema van
Chart: I [A]
Chart: T [K]
Moguća aproksimacija preko gradijenta
Ovisi o termičkoj brzini čestice

## Slide 12: MPDT simulacija za jednu česticu
Uzimamo da električno polje opada kako se čestica giba niže
Simulacijski model
  Nema rješenja za polje pa ni za ovakvo gibanje
  Postoji određena pogreška -> točke
Vidimo da jako magnetsko polje ima mogućnost proizvesti veliki potisak
Za zrak,
  Magnetsko polje
Chart: I [A]

## Slide 13: Plazma
Izrađen čestični model (i program PLASMA)
  Lorentzova sila (električna i magnetska, vanjska i unutarnja)
  Van der Waalsova sila (12-6 LJ potencijal)
  Sudari čestica
  Razrađen model kinetičke ionizacije, ali nije implementiran (omogućio bi prikaz „streamera”)
Razmotreni modeli plazme iz literature
  Ipak, to se pokazalo prezahtjevnim…
Napravljeni ograničeni i zanimljivi eksperimenti utjecaja polja na plazma kuglu
Notes: Kako bismo vizualizirali računice iz teorije, izgradili smo programski alat koji nam omogućuje
precizno računanje pozicija, brzina i ubrzanja čestica ovisno o vremenu
i potom prikaz tih čestica u trodimenzionalnom prostoru.
Zbog tehničkih ograničenja, nismo uspjeli implementirati računice za sve
poznate i relevantne vrste interakcija među česticama i njihovom okolinom,
ali one interakcije koje alat trenutno uzima u obzir su:
Lorentzova sila,
Van der Waalsova sila i
Sudari čestica,
s tim da je razrađen još i model kinetičke ionizacije, ali nije implementiran.
Na slikama desno vidimo pogled odozgo na 3D kutiju u kojoj se nalaze ionizirane čestice. Na gornjoj slici se nalazi vodikova plazma i vidimo stabilni i homogeni raspored naboja, dok dolje imamo čistu protonsku plazmu koja se prema Boltzmannovom potencijalu raspoređuje u kutiji.
Također smo gledali što se događa kada plazma kugli približimo jako magnetsko polje. Uočili smo da se povećala lokalna struja, ali nemamo kvantitativne podatke.

## Slide 14: Transformatori
Cilj: postizanje visokog napona za stvaranje atmosferske plazme
Korištenje otpornika za smanjenje napona na
Vlastiti transformatori preslabi
Mikrovalni transformator
  Dovoljno napona za ionizaciju na 1mm (otprilike 2.4kV)
  Izrada Jakovljevih ljestvi
    Struja se „penje” zbog konvekcije

## Slide 15: Jakovljeve ljestve

## Slide 16: Atmosferski MPDT
Nemamo način za utvrditi efikasnost i potisak
Nesavršenost konusa
Drugačiji učinak od Jakovljevih ljestvi – brzo se penje
Potreban
  viši napon
  Veća struja
  hlađenje
Potrebno jače polje
  Idealno reda veličine
  Efekt bi trebao biti vidljiv i na manjem polju

## Slide 17: Diskusija
Pokušaj izrade udvostručavanja napona
  Problem: DC napon – jaka iskra
Istraživanje kraterističnih krivulja rada transformatora
  Utvrđivanje krivulje efikasnosti
Neostvareno
  Model jezgre koji pokriva histerezu
  Napraviti prikladni model plazme se pokazalo težim nego što se čini
  Potvrđeno radeći MPDT
  Ispitivanje svojstava hladne plazme
Chart: R [Ω]
| 0 | 31.25 | 62.5 | 93.75 | 125 | 156.25 | 187.5 | 218.75 | 250 | 281.25 | 312.5 | 343.75 | 375 | 406.25 | 437.5 | 468.75 | 500 | 531.25 | 562.5 | 593.75 | 625 | 656.25 | 687.5 | 718.75 | 750
Y-Values | 0 | 0.014843 | 0.029612 | 0.043607 | 0.058594 | 0.072574 | 0.087147 | 0.10214 | 0.11681 | 0.13097 | 0.14392 | 0.15786 | 0.17149 | 0.18503 | 0.19823 | 0.20898 | 0.22154 | 0.23499 | 0.24595 | 0.2593 | 0.27064 | 0.28264 | 0.29325 | 0.30601 | 0.31514

## Slide 18: Zaključak
Uspješno je poboljšan i proširen model zavojnice
Napravljen je nesavršeni model za jezgru
  Testiran je i pokazuje dobru preciznost za naš slučaj
Razrađen čestični model plazme i uklopljen u simulaciju PLASMA
Izrađen vlastiti transformator – nedovoljan napon
Izrađene Jakovljeve ljestve i prototip atmosferskog applied-field MPDT-a
Notes: Ono što smo uspjeli postići je dodatno poboljšati model zavojnice, povećati brzinu njegovog računanja i preciznost.
Također smo napravili prvu verziju modela za jezgru koja pokazuje dobru preciznost u našim okolnostima.
Čestični model plazme smo uklopili u alat za vizualizaciju.
Izradili smo vlastiti transformator, ali nismo uspjeli postići dovoljno visok i stabilan napon.
I na kraju smo razvili prototip motora pogonjenog plazmom zajedno s Jakovljevim ljestvama.
Iako pojedine komponente projekta nisu realizirane u potpunosti, sve su dovedene barem do stadija prototipa koje bismo uz više vremena mogli realizirati.

## Slide 19: Hvala na pozornosti !

## Slide 20: Reference
Naš rad: prilagođeni grafovi i slike te reference iz njih
Slika 1, slajd 1: http://www.pressreader.com/australia/science-illustrated/20200220/281655372074673
Slika 2, slajd 1: https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetoplasmadynamic_thruster#/media/File:MPD_plume.jpg
Slika 3, slajd 11: https://whamdeals.com/wp-content/uploads/2018/03/Plasma-Ball-Lamp-Novelty-Led-Lights-Magic-Plasma-Ball-220v-Plasma-ball-6-Table-Night-Light.jpg